## Slide 1: 飞行动力学与飞行控制
王睿
wangrui@nwpu.edu.cn
电话、微信：13619281927
QQ：10361126

## Slide 2: 主要内容
从总体设计、空气动力学到飞行动力学
飞行品质计算与分析
飞行控制律设计与数字飞行仿真
飞行控制系统的实现与半物理仿真
作用：从飞行角度——
评价一架飞机的好坏
怎么飞好一架飞机
给飞机设计提供改进和优化建议

## Slide 3: 从总体设计、空气动力学到飞行动力学
总体设计
气动设计
动力系统设计
飞行动力学
飞行控制
飞行仿真
飞行

## Slide 4: 1. 从总体设计、空气动力学到飞行动力学
总体设计
重量、转动惯量
几何外形：机翼面积、展长、弦长……
典型任务剖面
气动设计
基本数据：纵横航向的力系数、力矩系数
动导数：阻尼导数、交叉导数、洗流时差导数
舵面操纵效率：升降舵、副翼、方向舵
动力系统
电机数据：功率、效率
螺旋桨数据：拉力系数、功率系数
能源数据：电池重量、能量密度
飞行动力学计算与分析的前提：

## Slide 5
状态误差
  实际外形、重量、重心、挂载与理想条件有偏差
  气动弹性变形
  实际飞行环境与标准大气有偏差（温度等）
  重量、转动惯量、气动、动力、能源的修正
严谨情况下，要考虑原始数据的误差修正：
计算、实验误差
  计算模型简化
  计算方法的局限性
  实验仪器、方法的局限性

## Slide 6
参考其它计算方法，以及以往使用这些数据的经验，数据修正建议如下：
； (原计算方法无法计算该值)
Clr减到原来的0.5倍；
Cnr增大到原来的1.5倍。
《“光环”泡沫无人机总体气动动力数据》中
实际的飞行控制与仿真工作，设计完毕之后，还要进行主要参数的拉偏实验，进一步验证飞行控制的鲁棒性

## Slide 7: 2.飞行品质计算与分析
作用：量化飞行员在给定的飞行阶段操纵飞机完成任务的难易程度
依据：

## Slide 8
主要步骤

## Slide 9
纵向飞行品质
（1）长周期模态
等级1：
等级2：
等级3：
长周期模态的3级飞行品质允许飞行状态发散(<0)，但是倍幅时间T2必须大于55s（发散得比较缓慢）
最关心该模态的阻尼：

## Slide 10
纵向飞行品质
短周期模态的阻尼比要求
频率的要求 (CAP)
（2）短周期模态
CAP除了受短周期的频率影响外，还受飞行速度和高度影响

## Slide 11
Class | Category | Level I | Level II | Level III
I, IV | A | 1.0 | 1.4 | 10.0
II, III | A | 1.4 | 3.0 | 10.0
All | B | 1.4 | 3.0 | 10.0
I, IV | C | 1.0 | 1.4 | 10.0
II, III | C | 1.4 | 3.0 | 10.0
滚转收敛模态的时间常数（最大允许值）
横航向飞行品质
（1）滚转收敛模态
特征根：
滚转收敛模态的近似方程：
时间常数τ可以从完整方程的滚转收敛模态特征根求得：
滚转收敛模态的近似比较精确，也可以：
要求：
时间常数
(一阶系统的特征)

## Slide 12
字母C和L分别代表舰载(Carrier-based)和陆基(Land-based)飞机
横航向飞行品质
（2）荷兰滚模态
二阶系统特征根与频率阻尼的关系：
总阻尼zwn 即为荷兰滚模态特征根的实部的模
要求：
阻尼z
总阻尼zwn
频率wn
(二阶系统)

## Slide 13
Class | Category | Level I | Level II | Level III
I, IV | A | 12s | 12s | 4s
I, IV | B, C | 20s | 12s | 4s
II, III | All | 20s | 12s | 4s
螺旋模态的最小倍幅时间
横航向飞行品质
（3）螺旋模态
螺旋模态只要发散得不是太快都可以达到一级飞行品质
根据特征根求倍增时T2或半衰时T1/2：

## Slide 14
飞行品质特性分析注意事项：
首先要明确飞机类型、飞行阶段
给定一个飞行状态，计算各个飞行模态，对照飞行品质要求，逐个评价每个模态、每个指标的等级
如有必要，在飞行包线范围内计算分析不同状态的飞行品质，获得速度(迎角)、高度、重量对飞行品质的影响规律
模态特性(特征根)是飞行品质的最重要组成部分，但是只反映了飞机的稳定性(传递函数的分母，极点)，未考虑操纵性(零、极点)，所以模态特性好不能充分说明飞行动力学特性好
学时原因，本课程不考虑飞行品质中的操纵性的要求

## Slide 15: 3. 飞行控制律设计与数字飞行仿真
经典方法的基本思路：
首先初步设定飞行控制律结构
然后采用简化方程(模态的传递函数)设计飞行控制律
最后采用更准确的动力学方程(状态方程、6DOF方程)仿真验证该控制律
为了方便学习，强烈建议使用同一个版本的软件：matlab 2019b
作用：飞行控制系统的大脑。在飞行员(操纵手)无操纵时自动保持飞机稳定；有操纵时可按意图完成期望的动作、飞达期望的位置/轨迹

## Slide 16
评价准则：
飞行品质规范
飞行控制系统设计规范

## Slide 17
主要步骤：
纵向：
初步给定控制律结构(本课程依据开源飞控PX4预置的控制律)
获取短周期模态传递函数(matlab命令: linmod, tf, minreal等)
设计俯仰角速度阻尼器(命令: sisotool, rltool等，先P再PI控制）
设计俯仰角控制器(P控制）
在4阶状态空间方程中仿真验证该控制器，并加入速度反馈，迭代优化

## Slide 18
命令：
sisotool(UAV.linear.q_sp_de.transfer);
1设计俯仰角速度控制回路
选择期望的控制结构：
选择反馈符号：
调出根轨迹、伯德图、阶跃响应图等：

## Slide 19
1 设计俯仰角速度控制回路
鼠标拖动根轨迹图上的特征根滑块，观察不同反馈量C时的特征根、频率、阻尼、稳定裕度，并且注意到一级飞行品质的短周期阻尼为[0.35, 1.3]

## Slide 20
q_controller= 0.5; % q控制器
tf_de2theta = tf(1,[1,0])*feedback(UAV.linear.q_sp_de.transfer * q_controller, -1);
sisotool(tf_de2theta);
2 以q回路为内回路，设计俯仰角控制回路
同样的方法和步骤

## Slide 21
3 把q和q控制回路放入4阶状态空间，仿真验证。
无V反馈的q的阶跃响应
不足：稳态误差较大
可能的解决办法：
加入速度反馈（物理意义：爬升需要加油门使速度不要下降）
加入积分（自控原理：积分可以消除稳态误差，但是会减小稳定裕度）
控制目标： qc=10度
加入V反馈的q的阶跃响应
为了进一步消除稳态误差(尤其是在有扰动的情况下)，可以把最内回路的角速度控制从比例(P)控制升级为比例-积分(PI)控制，但是要注意稳定裕度的下降
加入速度反馈之后大大减小了稳态误差

## Slide 22
4 在4阶状态空间迭代优化飞行控制律
根据仿真和伯德图调整KqI，断开 Ktheta,加入输入和输出模块，设计从qc到q的控制回路
[num_theta,den_theta]=linmod('hand_linear_analyse');
tf_theta_loop = tf(num_theta,den_theta);
tf_theta_loop = minreal(tf_theta_loop);
sisotool(tf_theta_loop);

## Slide 23
设计完毕之后，重新连上 Ktheta,给定qc=10度，
运行仿真
低频段幅值: 0 -> 50db
截止频率: 1.06-> 1.1 rad/s
相角裕度：91->83 deg

## Slide 24
横航向：
初步给定横航向控制律结构(本课程依据PX4的控制律)
获取荷兰滚模态传递函数，设计偏航阻尼器(P控制)
获取滚转收敛模态传递函数，设计滚转角速度、滚转角控制器
获取4阶滚转角速度设计俯仰角速度控制器
在4阶状态空间方程中仿真验证该控制器，迭代优化

## Slide 25
设计偏航阻尼器
一级飞行品质要求的轻小类飞机，在要求最严格的起降阶段的荷兰滚模态阻尼比为>0.19，总阻尼>0.35rad/s，自振频率>1rad/s，而该无人机的分别为0.24、1.29rad/s、5.39rad/s，荷兰滚模态所关注的三个量都满足一级飞行品质要求。
所以该机的偏航阻尼器属于精益求精的设计。可根据仿真选择合适的增益，但是不宜过大，以防止放大传感器噪声使舵面抖动或者用舵量过大。
当取Kr=0.6时：
sisotool(UAV.linear.r_dutch_dr.transfer);

## Slide 26
设计滚转角速度控制回路
同理，该机的滚转收敛模态已满足起降阶段的一级品质。所以主要根据时域响应确定控制增益
当取Kp=0.8时：
sisotool(UAV.linear.lateral_roll);

## Slide 27
设计滚转角控制回路
p_controller= 0.8; % p回路的设计结果
tf_da2phi = tf(1,[1,0])*feedback(UAV.linear.lateral_roll * p_controller, -1);
sisotool(tf_da2phi);
当取Kphi=1.6时，phi的调节时间为3.7秒(5%误差带内)：

## Slide 28
在4阶状态空间迭代优化飞行控制律
断开 Kphi,加入输入和输出模块，设计从fc到f的控制回路
[num_phi,den_phi]=linmod('hand_linear_analyse');
tf_phi_loop = tf(num_phi,den_phi);
tf_phi_loop = minreal(tf_phi_loop);
sisotool(tf_phi_loop);

## Slide 29
由幅值曲线可见，低频段幅值为27db，较小，将会有较大稳态误差，所以应该加入KpI反馈：

## Slide 30
取KpI=0.15，重新运行程序，验证从fc到f的控制回路的特性。
由图可见，低频段的幅值上升到了37db，减小了稳态误差：

## Slide 31
在4阶状态空间的带完整控制器的飞行仿真

## Slide 32
经验及注意事项：
PID控制器常见的有并联式和串联式的结构。并联式的物理概念清晰，局部故障不影响其它回路工作，所以多见教科书和老式的模拟式飞控。串联式PID的飞控机可获得100%权限，方便实现不同飞行控制模态的切换，所以更适用于自然稳定性较弱的飞机和控制模态更丰富的飞控系统。
PID控制器调参经验：响应时间通过P，稳态误差通过I，阻尼通过D调节
角速度是角度的微分，所以角速度的比例控制就相当于角度的微分控制
考虑实际应用，反馈增益不能太大，以免放大传感器噪声、离散采样、舵面的间隙等飞行动力学模型未考虑的因素。一般不超过3，大多数情况下不超过1。从根轨迹看，如果系统会不稳定，确定反馈增益的范围
加入外回路之后，内回路的稳定性和阻尼会下降，所以在设计内回路的控制律时，稳定裕度和阻尼应保留更大余量。
在正常的指令下，舵面响应曲线不能有抖动（如果抖动，一般是加速度、角速度等截止频率高的信号反馈量太大，微分D反馈量太大），用舵量不宜太大，但是也不应太小（考虑工程因素，舵面的间隙、死区等约0.5度）

## Slide 33
从时域上考虑，推荐以下约束条件：
一般角速度的调节时间在0.5~2秒左右、角度的调节时间在2~6秒左右，可在此基础上根据飞机的机动性要求和操纵能力调整
角度的超调量小于10%
从频域上考虑，推荐以下约束条件：
为了减小稳态误差，角度回路的低频段应该尽量高，斜率小于0并尽量接近中频段；中频段斜率-20左右；高频段斜率更小减小干扰
一般要求角速度回路的相角裕度大于90度，幅值裕度大于6db。角度回路的相角裕度大于60度，幅值裕度大于6db
截止频率不应太大或者太小，否则过于灵敏或迟钝。角速度回路的截止频率大，角度回路的小。角速度回路一般在2~20 rad/s之间。
保守起见，对于自然稳定的飞机，为了进一步增大带控制器的飞机的闭环稳定裕度，首飞前可以适当减小角速度回路的增益(如：按6秒的姿态角上升时间确定比例增益P，取消积分I)。试飞中根据响应再以每次10%的增量调参

## Slide 34
飞机是一个多输入多输出系统，而以传递函数为基础的根轨迹、伯德图、内奎斯特图等经典方法只能设计单输入单输出系统，所以设计完下一个回路之后，要回过头检查前一个回路。设计完毕后，还要采用更详细的动力学模型仿真评估。
一般都需要反复迭代几次才能得到好的结果。

## Slide 35: 4.飞行控制系统的实现与半物理仿真
基本思路：
把设计的飞行控制律写入飞行控制系统
采用高保真的飞行动力学方程+飞控硬件，进行半物理仿真，进一步验证该飞机+飞控的可行性
最接近真实飞行的成本最低的解决方案

## Slide 36: 本部分内容属于飞控的嵌入式开发

## Slide 37
关于开源飞控Pixhawk的详细介绍及课程：
源代码可以在开源网站下载：在github或gitee搜索PX4-Autopilot, qgroundcontrol
要配置好环境才能运行和二次开发
可在网上下载入门课程视频，网页版说明书
高级课程的视频可到MY实验室电脑学习（需要使用U盾和专用播放器）
总共86.4G资料

## Slide 38: 飞控代码实现示意
增稳飞行控制逻辑
主文件：FixedwingAttitudeControl.Cpp
预备工作：确认当时飞行模式，飞行参数，飞行状态量，以及确认安全条件
手动模式Manual
增稳模式Stabilize
任务模式Mission
···
根据飞行模式决定姿态指令的输入是
手动控制还是根据导航轨迹算法求出
根据给定的姿态指令决定如何输出控制舵量
判断是否进入增稳模式
增稳模式下，遥控器输入量就是期望飞机达到的姿态量
把期望姿态转换为以四元数方式表示，便于计算
此时 已经获得期望姿态
外环 P控制 从期望姿态角度得到期望姿态角速度
内环 PI控制 从期望姿态角速度得到控制输出量
姿态控制流程，以滚转角为例
进行外环P控制
进行内环PI控制
把得到的控制输出量给到滚转通道输出

## Slide 39
从把飞控安装上飞机到开始使用飞控飞行
使用QGC地面站进行下面步骤：
烧录固件
选择机型
校准罗盘
校准陀螺仪
校准加速度计
校准空速计
校准水平面
设置遥控信号映射
设置飞行模式
设置电池（非必须）
安全选项（非必须）

## Slide 40
烧录固件
将飞控和电脑用usb线连接
不得使用电池供电
要安装最新的固件更新：
首先选择顶部工具栏中的齿轮图标(Vehicle Setup），然后选择侧栏中的固件。
连接飞控后，选择要加载的固件（QGroundControl根据连接的硬件提供合理的选项）。
选择PX4 Flight Stack XXX Release选项，为您的硬件安装最新的稳定版PX4（自动检测），随后点击ok

## Slide 41
选择机型
点击左侧Airframe，选择对应的机型，然后点击 Apply and Restart

## Slide 42
校准磁罗盘
依次点击后按照下图所示移动飞机即可完成校准
目的是让罗盘采集到飞机周围360度的磁场信息

## Slide 43
校准陀螺仪
陀螺仪校准在罗盘校准的下一步，如图点击后出现下图，只要
让飞机水平静止等到进度条走完即可

## Slide 44
校准加速度计
按照图示按照屏幕上的图示引导，将机体翻转到指定位置。 看到 (图示位置变成黄色) 的提示，握紧机体并保持静止。 该位置标定完成后，屏幕上的相应图示将变成绿色
按照框图点击

## Slide 45
校准空速计
如图所示点击空速计框图。
用手堵住动压管口，然后点击ok
随后向动压管口吹气，即可完成校准

## Slide 46
校准水平面
把飞机放水平（这就是飞控认为飞机平飞的时候应该有的姿态）
如图所示点击框图，静待校准结束

## Slide 47
设置遥控信号映射
在保证接收机对频且绿灯
亮后，按照框图点击
设置和遥控相匹配的摇杆模式
（这个确保在下面的校准中
地面站能准确显示摇杆的位置）
1 点击next后按照文字（在遥控器的图上）提示移动摇杆的位置。 当摇杆到达位置，点击next。 重复上述步骤。
2 当出现提示，移动所有开关和旋钮到最大行程，在通道监视器上看到指示条的移动）。
3 点击 next 保存设置。

## Slide 48
设置飞行模式
点击FightModes，在Fight Mode Setting框下选择需要的飞行模式
一般mode1是Manual；mode4是Stabilized；mode6是Mission
要保证平时遥控器上对应设置通道的摇杆打到Manual模式

## Slide 49
至此 飞控设置完成，可以安全解锁
还需要完成的工作：
检查舵面的偏转方向是否正确
根据飞行性能设置无人机的巡航速度、最大最小速度
根据飞行性能设置无人机的最大俯仰角、滚转角、角速度等
根据控制律设计结果装订控制律参数
确认已移除螺旋桨，飞控解锁，晃动机体，检查控制律逻辑是否正常
进入半物理仿真模式，详细评估飞行控制律的准确性

## Slide 50
飞行姿态响应参数调整
Pitch轴外环P 以时间常数形式给出
（姿态角）
Pitch轴内环P
（姿态角速度）
Pitch轴内环I
（姿态角速度）
Roll轴外环P 以时间常数形式给出
（姿态角）
Roll轴内环P
（姿态角速度）
Roll轴内环I
（姿态角速度）
控制流程图